## Slide 1: بنام خدا
پروتکل های ارتباطی iot

## Slide 2: Iot چیست؟
بخش مهمی از تکنولوژی اینترنت اشیا هستند و بدون آنها سخت‌افزارها بدون استفاده می‌شوند چرا که پروتکل‌های IoT سخت‌افزارها را قادر می‌سازد تا داده‌ها به روشی ساختاریافته و معنادار مبادله شوند. وقتی صحبت از اینترنت اشیا می‌شود، ارتباط به ذهنمان می‌رسد.

## Slide 3: Iot
تعامل دستگاه ها
گزارش از وضعیت
تعامل انسان با دستگاه ها
پشتیبانی از پروتکل های متعدد

## Slide 4: انواع پروتکل اینترنت اشیاء
چندین پروتکل اینترنت اشیا وجود دارد که هر کدام قابلیت‌ها یا ترکیب از ویژگی‌های خاص را ارائه می‌دهند که باعث می‌شود نسبت به دیگری برای استقرار اینترنت اشیاء خاص ترجیح داده شوند. هر پروتکل اینترنت اشیا ارتباط دستگاه به دستگاه، دستگاه به دروازه یا دستگاه به ابر / مرکز داده و یا ترکیبی از این ارتباطات را فعال می‌کند. عواملی مانند موقعیت جغرافیایی و یا موقعیت مکانی خاص، نیازهای مصرف انرژی، گزینه‌های قابل کارکرد با بارتی، وجود موانع فیزیکی و هزینه‌ها مشخص می‌کنند که کدام پروتکل برای استقرار اینترنت اشیاء بهینه است

## Slide 5: لایه‌های مختلف معماری اینترنت اشیا
سیستم‌های شبکه به عنوان دسته‌ای از تکنولوژی‌ها ساخته شده‌اند. این سیستم‌ها اغلب در یک مدل مرجع تجسم می‌شوند؛ نمونه‌ای از چارچوب که تکنولوژی از آن برای مفهوم‌سازی نحوه‌ی انتقال داده‌ها در کل دسته استفاده می‌کند. شناخته‌شده‌ترین آنها مدل مدل اتصال متقابل سامانه‌های باز(OSI) است که هفت لایه را فهرست می‌کند.

## Slide 6: CoAP
درحالی که زیرساخت‌های اینترنت موجود برای تمام دستگاه‌های IoT به طور رایگان موجود و قابل استفاده است، در اکثر موارد استفاده از اینترنت اشیا بسیار سنگین و پرمصرف است. پروتکل برنامه‌های محدودشده (CoAP) برای ترجمه‌ی مدل HTTP طراحی شد تا بتوان از آن در محیط‌های محدودکننده‌ی دستگاه و شبکه استفاده کرد. پروتکل CoAP اینترنت اشیا برای پاسخگویی به نیازهای سیستم‌های IoT مبتنی بر HTTP طراحی شده و برای برقراری ارتباط امن بین نقاط پایانی، بر پروتکل بسته داده‌ی کاربر (UDP) متکی است. با اجازه‌ی پخش و پخش چندگانه، UDP می‌تواند داده‌ها را به چندین میزبان منتقل کند درحالی که سرعت ارتباط و استفاده از پهنای باند کم را حفظ می‌کند؛ این کار باعث می‌شود این پروتکل برای شبکه‌های بی‌سیمی که معمولا در محیط‌های ماشین به ماشین (M2M) با محدودیت منابع استفاده می‌شوند، مناسب باشد.
نکته‌ی مشترک دیگر CoAP با HTTP معماری انتقال بازنمودی حالت (RESTful) است که از یک مدل تعاملی درخواست/پاسخ بین نقاط پایانی برنامه پشتیبانی می‌کند. بعلاوه، پروتکل CoAP اینترنت اشیا از روش‌های اولیه‌ی دریافت، ارسال، قرار دادن و حذف HTTP استفاده می‌کند که به لطف آن می‌توان در هنگام ارتباط بین بخش‌ها از ابهام جلوگیری کرد. پروتکل CoAP دارای کیفیت خدمات است که برای کنترل پیام‌های ارسال‌شده استفاده می‌شود و آنها را به عنوان «قابل تایید» یا «غیرقابل تایید» مشخص می‌کند و نشان می‌دهد آیا دریافت‌کننده باید تایید را بازگرداند یا خیر.
از دیگر ویژگی‌های جالب CoAP این است که این پروتکل از مذاکره‌ی محتوا و مکانیزم کشف منابع پشتیبانی می‌کند. جدای از انتقال داده‌های IoT، این پروتکل برای تبادل امن پیام‌ها در لایه‌ی انتقال از امنیت لایه انتقال دیتاگرام (DTLS) استفاده می‌کند. CoAP بطور کامل نیازهای یک پروتکل بسیار سبک را برای برآوردن نیازهای دستگاه‌های باتری‌دار یا کم‌انرژی برطرف می‌کند و در مجموع زمانی که صبحت از سیستم‌های IoT مبتنی بر وب می‌شود، مناسب است.

## Slide 7: MQTT
احتمالا گسترده‌ترین استاندارد استفاده شده در اینترنت اشیاء صنعتی تا به امروز، پروتکل انتقال تله‌متری صف‌بندی پیام‌ها (MQTT) است؛ یک پروتکل پیام‌رسان سبک وزن از نوع انتشار و اشتراک (pub/sub). این پروتکل برای دستگاه‌های مبتنی بر باتری طراحی شده و معماری آن ساده و سبک‌وزن است که باعث مصرف کم‌تر انرژی در دستگاه‌ها می‌شود. پروتکل MQTT روی پروتکل TCP/IP کار شده و به ویژه برای شبکه‌های ارتباطی غیرقابل اعتماد طراحی شده است تا به مشکل تعداد فزاینده‌ی دستگاه‌های کم‌مصرف ارزان قیمت کوچک که در سال‌های اخیر در شبکه ظاهر شده‌اند، پاسخ دهد.
پروتکل mqtt در اینترنت اشیا
پروتکل MQTT مبتنی بر مدل اشتراک، انتشار و کارگذار است. در این مدل، وظیفه‌ی ناشر جمع‌اوری داده و ارسال اطلاعات به مشترکین از طریق لایه‌ی میانجی یعنی کارگذار است. از سوی دیگر نقش کارگذار تضمین امنیت با بررسی متقابل تایید ناشران و مشترکان است.
سه روش برای دستیابی به این امر ارائه می‌دهد (کیفیت خدمات) که به لطف آن ناشر می‌تواند کیفیت پیام خود را تعریف کند:
QoS0 (حداکثر یکبار): کمترین حالت اعتماد اما همچنین سریع‌ترین حالت است. انتشار ارسال شده است اما تاییدیه دریافت نشده است.
QoS1 (حداقل یکبار): تضمین می‌کند که پیام حداقل یکبار تحویل داده شده است اما ممکن است موارد تکراری دریافت شود.
QoS2 (دقیقا یکبار): قابل اعتمادترین حالت که در عین حال بیشترین پهنای باند را مصرف می‌کند. تکرارها کنترل می‌شوند تا اطمینان حاصل شود پیام تنها یکبار ارسال شده است.
کاربرد گسترده‌ای در دستگاه‌های اینترنت اشیا مانند کنتورهای الکتریکی، وسایل نقلیه، دتکتورها و تجهیزات صنعتی یا بهداشتی دارد و به نیازهای زیر به خوبی پاسخ می‌دهد:
حداقل استفاده از پهنای باند
عملیات از طریق شبکه‌های وایرلس یا بی‌سیم
مصرف انرژی پایین
قابلیت اطمینان خوب در صورت لزوم
منابع پردازش و حافظه‌ی کم
پروتکل MQTT علیرغم ویژگی‌های آن، به خاطر انتقال پیام‌ها از طریق TCP و مدیریت نام‌های طولانی می‌تواند برای برخی دستگاه‌های محدودکننده، مشکل‌ساز باشد. البته این مشکل از طریق واریانت MQTT-SN که از UDP استفاده می‌کند و از نمایه‌سازی نام موضوع پشتیبانی می‌کند، قابل حل شدن است. با این حال، MQTT علیرغم پذیرش گسترده‌ی آن، از یک مدل ساختار مدیریت دستگاه و نمایش داده‌ی خوب که اجرای مدیریت داده و قابلیت‌های مدیریت دستگاه آن را کاملا مختص پلتفرم یا فروشنده می‌سازد، پشتیبانی نمی‌کند.

## Slide 8: ZigBee
شبکه‌های مبتنی بر ZigBee با مصرف انرژی کم، توان عملیاتی کم (حداکثر 250 کیلوبیت در ثانیه) و محدوده‌ی اتصال 100 متر بین گره‌ها شناخته می‌شوند. کاربردهای معمول استفاده از این پروتکل اینترنت اشیا شامل شبکه‌های حسگر، شبکه‌های شخصی (WPAN)، اتوماسیون خانگی، سیستم‌های هشدار و سیستم‌های نظارتی می‌شود. مشخصات اولیه‌ی زیگبی به عنوان یک استاندارد IEEE در سال 2003 شناخته شد و اولین ماژول‌های OEM منطبق بر ZigBee در ابتدای سال 2006 به فروش انبوه رسید.
پروتکل زیگبی (ZigBee) به عنوان استانداردی برای شبکه‌های رادیویی خودپیکربندی و کوتاه‌برد و برای استفاده در سیستم‌های تله‌متری و ارتباط بین انواع سنسورها، دستگاه‌های نظارتی و همینطور خواندن بی‌سیم نتایج اندازه‌گیری کنتورهای انرژی و گرما و غیره، طراحی و ساخته شد. استاندارد ZigBee یک پروتکل نسبتا ساده، مقاوم در برابر خطاهای ارتباطی و خوانش‌های غیرمجاز و پروتکل تبادل داده‌های بسته است که اغلب در دستگاه‌هایی با نیازهای کم مانند میکروکنترلرها، سنسورها و غیره قرار داده می‌شود.
نصب و نگهداری پروتکل ZigBee اینترنت اشیا آسان است زیرا این استاندارد مبتنی بر توپولوژی شبکه‌ی خودمونتاژ و خودترمیم‌شونده است. این استاندارد همچنین به راحتی به هزاران گره تبدیل می‌شود و امروزه تامین‌کنندگان زیادی هستند که دستگاه‌هایی مبتنی بر این استاندارد ارائه می‌دهند.

## Slide 9: XMPP
پروتکل پیام‌رسانی و حضور گسترش‌پذیر (XMPP) در سال 1999 توسط انجمن منبع باز Jabber برای پیام‌رسانی فوری طراحی شد. این پروتکل امکان تبادل فوری داده‌های ساختاریافته اما قابل توسعه بین دو یا چند مشتری شبکه را فراهم می‌کند. XMPP از زمان آغاز به طور گسترده‌ای به عنوان یک پروتکل ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته است. با گذشت زمان و ظهور مشخصات سبک‌وزن XMPP، یعنی XMPP-IoT، در زمینه‌ی اینترنت اشیا نیز مورد استفاده قرار گرفت. نقاط قوت XMPP-IoT به عنوان یک استاندارد پشتیبانی‌شده‌ی منبع باز شامل قابلیت‌های آدرس‌دهی و مقیاس‌پذیری می‌شود که این استاندارد را برای اینترنت اشیاء مبتنی بر مصرف‌کننده، مناسب می‌سازد.
از معایت XMPP در ارتباطات اینترنت اشیا می‌توان به عدم ارائه‌ی کیفیت خدمات و رمزگذاری سرتاسری اشاره کرد. به خاطر این محدودیت‌ها، پیش‌بینی می‌شود کاربرد این استاندارد در IoT به طور ضعیفی به صنعت متصل می‌شود و قطعا مانند MQTT یا LwM2M به یک استاندارد روزمره برای اهداف تبادل داده و مدیریت دستگاه‌های محدود به منابع مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

## Slide 10: DDS
پروتکل سرویس توزیع داده‌ها (DDS) بر اساس روش انتشار و اشتراک توسعه داده شده است. پروتکل DDS برای ارتباطات فوری ماشین به ماشین که توسط گروه مدیریت شیء (OMG) طراحی شد، تبادل داده‌های مقیاس‌پذیر، قابل اعتماد، با کارآیی بالا و قابل تعامل را بین دستگاه‌های متصل مستقل از سخت‌افزار و پلتفرم نرم‌افزاری را امکان‌پذیر می‌سازد. این پروتکل از معماری بدون واسطه و چندپخش برای ارائه‌ی QoS باکیفیت بالا و اطمینان از ارتباط دستگاه‌ها استفاده می‌کند. معماری پروتکل DDS مبتنی بر لایه‌ی انتشار-اشتراک داده محوری (DCPS) و لایه‌ی (اختیاری) بازسازی محلی داده (DLRL) است. درحالی که لایه‌ی DCPS مسئول توزیع داده آگاهانه، قابل مقایس و کارآمد برای مشترکین است، DLRL رابطی برای عملکردهای DCPS ارائه می‌دهد که امکان انتقال داده‌ها بین اشیاء متصل به اینترنت اشیا را فراهم می‌کند.
اگرچه DDS یک راه‌حل معمول برای اینترنت اشیاء نیست اما کاربرد خود را در برخی استفاده‌های صنعتی اینترنت اشیا مانند کنترل ترافیک هوایی، مدیریت شبکه‌ی هوشمند، اتومبیل‌های مستقل، سیستم‌های حمل‌ونقل، روباتیک، تولید برق و خدمات مراقبت بهداشتی، دارد. روی هم رفته، پروتکل DDS می‌تواند برای مدیریت تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های سبک‌وزن و ارتباط داخلی شبکه‌های حسگر بزرگ با کارآیی بالا مناسب باشد. این پروتکل IoT بعلاوه می‌تواند داده‌ها را از فضای ابری ارسال و دریافت کند.

## Slide 11: AMQP
پروتکل پیشرفته‌ی صف‌بندی پیام (AMQP) یک پروتکل از نوع انتشار/اشتراک استاندارد باز است که در سال 2003 ایجاد شد و ریشه در بخش خدمات مالی دارد. اگرچه این پروتکل در زمینه‌ی تکنولوژی ارتباطات اطلاعات جایگاه ویژه‌ای به دست آورده است اما استفاده از آن هنوز در صنعت اینترنت اشیا محدود است. این پروتکل ویژگی‌هایی مانند جهت‌گیری پیام، صف‌بندی، مسیریابی (از جمله سرتاسری و انتشار/اشتراک)، قابلیت اطمینان و امنیت را ارائه می‌دهد. احتمالا بزرگترین مزیت AMQP مدل ارتباطی قوی آن است. این پروتکل می‌تواند تراکنش‌های کامل را تضمین کند؛ اگرچه این ویژگی کاربردی است اما همیشه چیزی نیست که کاربردهای IoT به آن احتیاج داشته باشند.
از آنجایی که AMQP سنگین است برای دستگاه‌های حسگر با حافظه، توان یا پهنای باند شبکه‌ی محدود مناسب نیست اما برای موارد خاصی از IoT می‌تواند تنها پروتکل قابل اجرا برای کاربردهای سرتاسری باشد؛ از جمله نمونه‌هایی مانند ماشین‌های صنعتی سنگین.

## Slide 12: LwM2M
آنچه LwM2M را از دیگر پروتکل های اینترنت اشیا متمایز می‌سازد این است که این استاندارد به طور ویژه برای برآورده ساختن الزامات مدیریت جامع دستگاه‌های دارای محدودیت منابع طراحی شده است. LwM2M در سال 2014 توسط Open Mobile Alliance راه‌اندازی شد و یک استاندارد کاملا مناسب و تعریف‌شده برای ارتباطات داده‌های اینترنت اشیا و مدیریت دستگاه ارائه می‌دهد.

## Slide 13: Cellular
شبکه‌ی سلولی یکی از گسترده‌ترین و شناخته‌شده‌ترین گزینه‌های موجود برای برنامه‌های اینترنت اشیا است و یکی از بهترین گزینه‌ها برای مواردی است که ارتباط در فواصل طولانی‌تر مورد نیاز است. اگرچه استانداردهای سلولی قدیمی 2G و 3G امروزه در حال حذف شدن هستند اما شرکت‌های مخابراتی به سرعت در حال گسترش استانداردهای جدیدتر و سریع‌تر مانند 4G/LTE و 5G هستند. شبکه‌ی سلولی پهنای باند بالا و ارتباط قابل اطمینان را ارائه می‌دهد و قادر است مقادیر بالایی از داده‌ها را ارسال کند که برای بسیاری از کاربردهای IoT مهم است. با این حال، این ویژگی‌ها با هزینه‌ای همراه هستند که شامل قیمت بالاتر و مصرف بالاتر انرژی نسبت به سایر گزینه‌ها می‌شود.

## Slide 14: Long Range
لورا (Long Range) یک تکنولوژی بی‌سیم غیرسلولی برای بردهای طولانی است که همانطور که از نام آن مشخص است، یک ارتباط دوربُرد ارائه می‌دهد. این پروتکل کم مصرف و با انتقال ایمن داده برای کاربردهای ماشین به ماشین و استقرار اینترنت اشیا است. لورا یک فناوری اختصاصی است که اکنون بخشی از پلتفرم فرکانس رادیویی سمتک (Semtech) محسوب می‌شود. LoRaWAN نیز به دنبال LoRa طراحی شده و به عنوان یک پروتکل باز مبتنی بر ابر به دستگاه‌ها امکان می‌دهد با LoRa ارتباط برقرار کنند.

## Slide 15: Z-Wave
یکی دیگر از گزینه‌های اختصاصی در پروتکل اینترنت اشیا، پروتکل Z-Wave است؛ یک پروتکل ارتباطی شبکه‌ی بی‌سیم که بر اساس فناوری فرکانس رادیویی کم مصرف ساخته شده است. Z-Wave همانند وای‌فای و بلوتوث به دستگاه‌های هوشمند امکان می‌دهد با رمزگذاری ارتباط برقرار کنند و در نتیجه سطحی از امنیت را در اینترنت اشیا ارائه می‌دهد. از این پروتکل معمولا برای محصولات هوشمند سازی خانگی و سیستم‌های امنیتی و همینطور در کاربردهای تجاری مانند تکنولوژی‌های مدیریت انرژی، استفاده می‌شود.

## Slide 16: rpl
پروتکل مسیریابی برای شبکه‌های کم‌توان و پراتلاف در اینترنت اشیا (Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks) یا پروتکل rpl در اینترنت اشیا یک پروتکل مسیریابی IPv6 است که توسط کارگروه مهندسی اینترنت (IETF) برای اینترنت اشیا (IoT) استانداردسازی شده است. پروتکل RPL از پروتکل‌های مسیریابی در اینترنت اشیا، یک توپولوژی درخت مانند را شکل می‌دهد که مبتنی بر فرآیند بهینه‌سازی متفاوتی به نام تابع هدف (OF) است. در بیشتر موارد اینترنت اشیا باید با دستگاه‌های کم‌توان و شبکه‌های پراتلاف کار کند، بنابراین، محدودیت‌های اصلی RPL عبارت است از منبع توان محدود، طول عمر شبکه و قابل اطمینان بودن شبکه. توابع هدف برای بهینه‌سازی مسیر به معیارهای مختلفی مانند شمار انتقال‌های مورد انتظار (ETX)، انرژی و نشانگر قدرت سیگنال دریافتی (RSSI) بستگی دارند.

## Slide 17: چرا آشنا بودن با پروتکل‌های اینترنت اشیا (IoT) حائز اهمیت است؟
آنچه یک دستگاه هوشمند را از نمونه‌ی معمولی خود متمایز می‌کند این است که درحالی که دستگاه دومی در صورت خرابی خاموش می‌ماند، اولی قادر است در صورت مواجهه با هر مشکلی با دستگاه‌های دیگر ارتباط برقرار کند و اگر نیاز باشد نقص را به کاربر اطلاع داده و به طور اتوماتیک درخواست کمک کند. اما هر نمونه از این تعامل‌ها تنها زمانی امکان‌پذیر است که یک رسانه‌ی ارتباطی وجود داشته باشد؛ زبانی مشترک که بین همه‌ی دستگاه‌ها در یک اکوسیستم اینترنت اشیا به اشتراک گذاشته شده و دستگاه‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.
در اینترنت اشیاء، این رسانه توسط پروتکل های اینترنت اشیاء فراهم می‌شود؛ یا پروتکل‌هایی که مدت‌هاست مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا پروتکل‌های IoT که به طور ویژه برای ارتباط دستگاه‌های متصل توسعه یافته است. این یکی از دلایلی است که چرا اینترنت اشیا نیاز به پروتکل IoT استانداردشده دارد. این کار از پراکندگی جلوگیری کرده و بنابراین خطر تهدیدات امنیتی را به حداقل می‌رساند.

## Slide 18: اهمیت انتخاب یک پروتکل IoT خاص
در طول دو دهه‌ی گذشته، اینترنت اشیا به سرعت در جهان گسترش پیدا کرده است و راه خود را به شاخه‌های صنعتی متفاوتی مانند تولید، مراقبت‌های بهداشتی، صنعت خودروسازی، امنیت، حمل و نقل و غیره پیدا کرده و برای آنها ارزش اقتصادی به همراه آورده است. امروزه اینترنت اشیا از ده‌ها پروتکل اینترنت اشیا پشتیبانی می‌کند. با توجه به این مساله، بسیاری از متخصصان IoT درخواست استانداردسازی یک پروتکل جهانی دارند. با این وجود، بازار اینترنت اشیا ذاتا تکه تکه شده و احتمالا هرگز نیاز به یک استاندارد جهانی وجود نخواهد داشت. همانطور که برنامه‌های جدید و جدیدتری در صنعت اینترنت اشیا پدیدار می‌شود، پروتکل‌های مناسب هدف نیز ارائه می‌شود. باید بر این نکته تاکید کرد که مدیریت ایمن و موثر دستگاه‌ها، کلید اصلی توسعه‌ی پایدار شبکه‌ی اینترنت اشیا در سراسر جهان است.
هیچ پروتکل ارتباطی واحدی به تنهایی بهترین نیست و همه‌ی پروتکل‌ها برای هر کاربردی مناسب نیستند. درواقع تکنسین‌های سازمانی باید بر اساس شرایط ویژه‌ی استقرار برنامه‌ریزی‌شده‌ی IoT، تعیین کنند کدام پروتکل اینترنت اشیا برای سازمان آنها مناسب‌تر است. در این تصمیم‌گیری باید طیف وسیعی از فاکتورها از نیاز به برق دستگاه‌های متصل و محل قرارگیری دستگاه‌ها، تا اندازه‌ی جغرافیایی و مشخصه‌های محل استقرار آنها و در نهایت ملزومات ایمنی در نظر گرفته شود. به همین دلایل است که توصیف و تعریف انواع پروتکل اینترنت اشیا مهم است. بنابراین، آنچه واقعا مورد نیاز است، دانش و آگاهی از نیازها و الزامات کسب و کار و آگاهی از مزایا و معایب پروتکل‌های ارائه شده در بازار است تا بتوان مناسب‌ترین پروتکل برای یک مورد خاص را انتخاب کرد.